## Slide 2: Práctica dirigida: representación neumática
Del enunciado al circuito en FluidSim
Sesión práctica · 3 h
Notes: Material para proyectar durante la práctica. Las diapositivas de solución están OCULTAS: no aparecen al presentar. Para mostrarlas: clic derecho en la miniatura → Mostrar diapositiva.

## Slide 3: Plan de la sesión (180 min)
Tiempo | Actividad
0:00 – 0:20 | FluidSim en 20 minutos
0:20 – 0:40 | Calentamiento: memoria y retorno automático
0:40 – 1:00 | PD 10 · Ej. 2 — Cuchara de fundición
1:00 – 1:30 | PD 10 · Ej. 1 — Puerta de garaje
1:30 – 1:40 | Pausa
1:40 – 2:05 | PD 11 · Ej. 2 — Dobladora (cascada)
2:05 – 2:25 | PD 11 · Ej. 3 — Prensa de bandejas
2:25 – 2:50 | PD 11 · Ej. 1 — Estampado y selección
2:50 – 3:00 | Errores frecuentes y cierre
Entregable por ejercicio
Secuencia y diagrama espacio-fase
Circuito en FluidSim (archivo .ct)
Captura de la simulación funcionando
Notes: Ajustar tiempos según el avance. Si el grupo va lento, el ejercicio de estampado (el más largo) puede quedar como tarea, con la solución publicada después.

## Slide 4: 0 FluidSim en 20 minutos
Lo mínimo para dibujar y simular
Notes: Hacer una demostración en vivo mientras los alumnos replican: un cilindro de doble efecto con una 5/2 de pulsador. Los nombres de menú pueden variar ligeramente según la versión de FluidSim.

## Slide 5: Flujo de trabajo en FluidSim
1
Nuevo circuito
Archivo → Nuevo. Abre la biblioteca de componentes neumáticos.
2
Arrastrar componentes
Cilindro de doble efecto, válvula configurable, fuente de aire, unidad de mantenimiento.
3
Configurar válvulas
Doble clic: elige 3/2, 4/2 o 5/2 y el accionamiento de cada lado (pulsador, rodillo, piloto, resorte).
4
Conectar
Arrastra desde un puerto hasta otro. Revisa que aparezca el punto de unión.
5
Finales de carrera
En el cilindro define marcas (a0, a1); en la válvula de rodillo escribe la MISMA etiqueta.
6
Simular
Botón Iniciar simulación. Clic en los pulsadores. Azul oscuro = línea con presión.
7
Verificar
Agrega un diagrama de estado y compáralo con tu diagrama espacio-fase.
Tip: dibuja siempre en reposo y por niveles, igual que en la teoría; FluidSim no ordena el esquema por ti.
Notes: Demostrar cada paso. Puntos donde se traban los alumnos: (1) la válvula configurable se edita con doble clic; (2) los finales de carrera solo funcionan si la etiqueta del rodillo coincide EXACTAMENTE con la marca del cilindro; (3) una conexión sin el punto negro no está conectada.

## Slide 6: Calentamiento (20 min)
C1 · S1 → A+, S2 → A− con 5/2 biestable
C2 · S1 → A+, a1 → A− (retorno automático)
Reto
En C2 mantén S1 presionado: ¿qué pasa? ¿por qué?
C3: haz que solo el avance sea lento (meter-out)
Notes: C1: repasa mando indirecto y memoria. C2: agrega un final de carrera. Pedir que prueben mantener S1 presionado en C2 y que expliquen por qué el cilindro no regresa: es la primera 'señal bloqueada'. C3 (opcional): agregar regulación meter-out al avance y comprobar en la simulación que solo el avance es lento.

## Slide 7: 10 Práctica dirigida 10
Cuchara de fundición y puerta de garaje
Notes: Empezamos por la cuchara (un cilindro, un final de carrera) y luego la puerta, que introduce lógica O / Y y memoria.

## Slide 8: PD 10 · Ej. 2 — Cuchara de fundición
Un operador, a distancia, inicia con un botón. El vástago sale y se retrae a baja velocidad; al final de carrera un rodillo invierte el movimiento. Componentes: 4/2 pulso/pulso, 3/2 pulsador, 3/2 rodillo, 2 reguladoras.
Paso a paso
1
Escribe la secuencia y su diagrama espacio-fase.
2
¿Qué señal pilota 14 y cuál 12 de la 4/2?
3
¿Dónde van las 2 reguladoras y en qué sentido el antirretorno?
4
Dibuja en reposo: ¿el rodillo a1 está accionado al inicio?
5
Simula. ¿Qué pasa si mantienes el botón presionado?
Notes: Dejar 10 minutos de trabajo autónomo antes de discutir. Pistas: la 4/2 biestable es la memoria; 'baja velocidad en ambos sentidos' = reguladora en cada línea, estrangulando el escape (antirretorno con paso libre hacia el cilindro).

## Slide 9: Solución · Cuchara: A+ A−
S1 (3/2 NC) → 14 de VA: A+
a1 (3/2 rodillo) → 12 de VA: A−
R1 y R2 meter-out: paso libre hacia el cilindro
a1 NO está accionado en reposo
Si S1 sigue pulsado al llegar a a1, VA recibe 14 y 12 → no retrocede (señal bloqueada)
Notes: Comentar que la 4/2 equivale a una 5/2 con escapes unidos. Variante de discusión: ¿cómo evitar el bloqueo si el operario mantiene el botón? → rodillo escamoteable o S1 en serie con a0.

## Slide 10: PD 10 · Ej. 1 — Puerta de garaje
Enunciado
Abrir y cerrar desde dentro y desde fuera. Un actuador. Un botón exterior y otro interior, cada uno abre Y cierra. Cierre con velocidad limitada. Al inicio la puerta está cerrada.
Paso a paso
1
¿Qué movimiento es abrir: A+ o A−? ¿Cómo empieza el cilindro?
2
Dos lugares de mando → ¿qué función lógica?
3
Un mismo botón abre y cierra: ¿de qué depende la orden?
4
¿Qué válvula de potencia 'recuerda' si la puerta quedó abierta?
5
¿Dónde limitas solo la velocidad de cierre?
Notes: Pista clave del paso 3: la orden depende de DÓNDE está la puerta. Si está cerrada (a0) el botón debe abrir; si está abierta (a1) debe cerrar → Y entre el botón y cada final de carrera (en serie: la salida de la O alimenta a a0 y a1). Aceptar también la variante de 4 pulsadores (abrir/cerrar en cada lado) si el grupo interpreta 'botón' como botonera.

## Slide 11: Solución · Puerta: botón conmutado
S1 O S2 (selectora) alimenta a los rodillos a0 y a1
Puerta cerrada → a0 pisado → 14: abre (A+)
Puerta abierta → a1 pisado → 12: cierra (A−)
VA 5/2 biestable = memoria
R1 en la cámara posterior: frena el escape al cerrar (A−)
A mitad de carrera el botón no hace nada; si se mantiene pulsado, la puerta oscila
Notes: Discutir la limitación: si el usuario mantiene el botón, al llegar a a1 la puerta vuelve a cerrarse. En la práctica real se agregaría un temporizador o se usaría electroneumática.

## Slide 12: Variante · Puerta con botonera (4 pulsadores)
Abrir: S1 (interior) O S2 (exterior) → 14
Cerrar: S3 (interior) O S4 (exterior) → 12
Dos válvulas selectoras
Más simple de razonar; usa más pulsadores
Notes: Usar si el grupo interpreta 'un botón que abre y cierra' como un panel con dos pulsadores.

## Slide 13: 11 Práctica dirigida 11
Secuencias con método cascada
Notes: Orden sugerido: dobladora (la cascada más limpia), prensa (agrega O / Y en el arranque) y estampado (fusión de grupos + selectores manuales).

## Slide 14: PD 11 · Ej. 2 — Dobladora de chapa
A sujeta, B hace el 1.er doblez, C el 2.º; luego todos regresan a la vez. Pulsador alejado. Sujeción y doblado lentos. Solo se inicia si el ciclo terminó.
Paso a paso
1
Secuencia: A+ B+ C+ (A− B− C−). Dibuja el espacio-fase.
2
¿Hay señales bloqueadas? Revisa a1 y b1 al retroceder.
3
Forma los grupos. ¿Cuántas válvulas selectoras?
4
Condición de arranque: ¿qué finales de carrera van en serie con S?
5
Reguladoras: ¿en qué línea frenas el avance?
Notes: a1 manda B+ y sigue pisado cuando se ordena B− (retroceso simultáneo): bloqueo. Grupos: I = A+ B+ C+, II = A− B− C− → 1 VG. Arranque: S · a0 · b0 · c0 en la línea II.

## Slide 15: Solución · Dobladora (2 grupos)
I: A+ directo; a1 → B+; b1 → C+; c1 → II
II: A−, B−, C− directos
Arranque: a0 · b0 · c0 · S → VG 14
Meter-out en lado vástago (avance lento)
a0, b0, c0 dibujados accionados
Notes: Remarcar la cadena en serie a0-b0-c0-S como función Y: 'solo se puede iniciar si el ciclo completo ha terminado'.

## Slide 16: PD 11 · Ej. 3 — Prensa de bandejas
Pedal O pulsador (a 2 m). Las plataformas 3 y 4 salen a la vez y aplastan la lámina; luego 3 se retira rápido y, cuando está contraída, 4 también. Salida lenta, retorno rápido. La plataforma 4 debe estar en su posición inicial para empezar.
Paso a paso
1
Nombra A = plataforma 3, B = plataforma 4. Escribe la secuencia.
2
Arranque: ¿cómo combinas pedal, pulsador y b0?
3
¿a0 bloquea algo? (pista: a0 manda B− y está pisado al inicio)
4
Grupos y válvula selectora.
5
¿Cómo logras salida lenta y retorno rápido?
Notes: Secuencia (A+ B+) A− B−. a0 está activo en reposo y manda B− mientras queremos B+ → bloqueo → cascada: I = (A+ B+), II = A− B−. Cambio I→II con a1 · b1 en serie. Arranque (P O S) · b0. Retorno rápido: sin estrangulación en el retorno (opcional: válvula de escape rápido).

## Slide 17: Solución · Prensa (2 grupos)
Arranque: (P O S) · b0 → VG 14
I: A+ y B+ directos
a1 · b1 (serie) → VG 12
II: A− directo; a0 → B−
Meter-out en el avance; retorno libre
Notes: Si se quiere un retorno aún más rápido: válvula de escape rápido en la cámara posterior (no es necesaria para la práctica).

## Slide 18: PD 11 · Ej. 1 — Estampado y selección
Botón 'Iniciar estampado': A sujeta, B estampa, A y B se retraen, C entrega a la faja y regresa. En la faja, 3 botones independientes accionan los selectores D, E, F (sin finales de carrera).
Paso a paso
1
Secuencia: A+ B+ (A− B−) C+ C−. Espacio-fase.
2
Agrupa. ¿Puedes unir el último grupo con el primero?
3
¿Qué señales disparan C+ y el arranque?
4
Selectores D, E, F: ¿qué válvula usas si no hay finales de carrera?
5
Dibuja dos esquemas: estación de estampado y faja.
Notes: Grupos: A+ B+ | (A− B−) C+ | C−. El último (C−) no repite letras con el primero → se fusionan: I = C− A+ B+, II = A− B− C+ → solo 1 VG. Arranque: S · c0 en la línea I. C+ con a0 · b0. Selectores: 5/2 pulsador/resorte → el cilindro sale mientras se mantiene el pulsador.

## Slide 19: Solución · Estampado (2 grupos tras fusionar)
I = C− A+ B+ ; II = A− B− C+
Reposo: línea I con aire (C− asegurado)
S · c0 → A+ ; a1 → B+ ; b1 → II
II: A−, B− directos; a0 · b0 → C+ ; c1 → I
Sin fusionar serían 3 grupos (2 VG)
Notes: Si el grupo prefiere 3 grupos sin fusionar, también es correcto: necesita 2 válvulas selectoras en cascada.

## Slide 20: Solución · Selectores D, E, F
Cada selector: 5/2 pulsador/resorte + cilindro de doble efecto (alternativa: 3/2 + simple efecto).
Notes: Tres circuitos independientes. Con 5/2 monoestable (pulsador/resorte) el selector sale mientras se mantiene presionado y vuelve solo al soltarlo; no necesita finales de carrera.

## Slide 21: Errores frecuentes
a0 dibujado sin accionar
En reposo el vástago pisa a0: se dibuja accionado.
Antirretorno al revés
Frena el movimiento equivocado: paso libre HACIA el cilindro.
Monoestable con pulsos
El cilindro regresa al soltar: usa 5/2 biestable.
Rodillos alimentados desde la fuente
En cascada se alimentan desde la línea del grupo.
Arranque sin condición
S debe ir en serie con el final del ciclo (a0, b0…).
Etiquetas que no coinciden
En FluidSim el rodillo 'a1' no actúa si la marca del cilindro se llama distinto.
Notes: Repasar con ejemplos reales de lo que se vio durante la sesión.

## Slide 22: Lista de verificación de tu circuito
Secuencia escrita y diagrama espacio-fase con las señales
Esquema por niveles y en posición de reposo
Nombres: A, B, C; VA, VB; a0, a1… también en el cilindro
Válvulas de potencia adecuadas (memoria donde hay pulsos)
Reguladoras en el lugar y sentido correctos
Señales bloqueadas resueltas (cascada o escamoteable)
Condición de arranque y de seguridad cumplida
Simulación verificada fase por fase
Notes: Puede usarse como rúbrica rápida de evaluación (1 punto por ítem).